## Slide 1
实验目的
掌握开放最短路径优先OSPF协议的特点和配置。
验证OSPF是基于链路状态的，它认为好的路由是“路径代价最少”的路由。
验证OSPF的等价负载均衡。

## Slide 2
实验步骤
1. 构建网络拓扑
2. 查看并标注路由器相关接口名称（接口号）
3. 标注IP地址、子网掩码以及默认网关的IP地址
4. 配置IP地址、子网掩码以及默认网关的IP地址
7. 选择要监视的网络协议
8. 网络连通性测试
9. 验证OSPF认为好的路由是“路径代价最少”
的路由
5. 启用各路由器的开放最短路径优先OSPF协议
6. 查看各路由器的路由表
10. 验证OSPF的等价负载均衡
11. 观察各路由器的OSPF相关事件
12. 关闭路由器的OSPF协议

## Slide 3
实验步骤
1. 构建网络拓扑
PC-PT
PC0
2911
Router0
2911
Router1
2911
Router2
PC-PT
PC1

## Slide 4
实验步骤
1. 构建网络拓扑
PC-PT
PC0
2911
Router0
2911
Router1
2911
Router2
PC-PT
PC1
安装串行接口模块
型号为HWIC-2T
安装串行接口模块
型号为HWIC-2T

## Slide 5
实验步骤
1. 构建网络拓扑
PC-PT
PC0
2911
Router0
2911
Router1
2911
Router2
PC-PT
PC1
安装串行接口模块
型号为HWIC-2T
安装串行接口模块
型号为HWIC-2T
❸ 打开电源
❶ 关闭电源
❷ 拖入
不要忘记

## Slide 6
实验步骤
1. 构建网络拓扑
PC-PT
PC0
2911
Router0
2911
Router1
2911
Router2
PC-PT
PC1
❶ 选择“连接”
❷ 选择“串行线”
❸ 连接两个路由器各自的Serial0/0/0接口

## Slide 7
实验步骤
1. 构建网络拓扑
PC-PT
PC0
2911
Router0
2911
Router1
2911
Router2
PC-PT
PC1

## Slide 8
实验步骤
1. 构建网络拓扑
❶ 选择“连接”
❷ 选择“自动选择连接类型”

## Slide 9
实验步骤
1. 构建网络拓扑
PC-PT
PC0
2911
Router0
2911
Router1
2911
Router2
PC-PT
PC1

## Slide 10
2. 查看并标注路由器相关接口名称（接口号）
实验步骤
PC-PT
PC0
2911
Router0
2911
Router1
2911
Router2
PC-PT
PC1

## Slide 11
2. 查看并标注路由器相关接口名称（接口号）
实验步骤
❶ 选择该菜单项
❷ 选择该选项卡
❸ 选中该选项

## Slide 12
2. 查看并标注路由器相关接口名称（接口号）
实验步骤
PC-PT
PC0
2911
Router0
2911
Router1
2911
Router2
PC-PT
PC1
Gig0/1
Gig0/0
Se0/0/0
Fa0
Gig0/0
Gig0/1
Gig0/1
Se0/0/0
Gig0/0
Fa0

## Slide 13
2. 查看并标注路由器相关接口名称（接口号）
实验步骤
PC-PT
PC0
2911
Router0
2911
Router1
2911
Router2
PC-PT
PC1
Gig0/1
Gig0/0
Se0/0/0
Fa0
Gig0/0
Gig0/1
Gig0/1
Se0/0/0
Gig0/0
Fa0
Packet Tracer软件显示接口名称、网络设备型号和名称的功能并不完美，有时会遮挡传输媒体、状态指示灯、甚至是网络设备自身，并且会显示网络中所有网络设备相关接口的接口名称，这使得网络拓扑中的信息看起来比较凌乱。
建议同学们首先让Packet Tracer软件显示各网络设备的相关接口名称，然后将需要显示的接口名称记录下来，并作为注释信息标注在相关接口旁边，最后让Packet Tracer软件不显示各网络设备的相关接口名称即可。

## Slide 14
2. 查看并标注路由器相关接口名称（接口号）
实验步骤
PC-PT
PC0
2911
Router0
2911
Router1
2911
Router2
PC-PT
PC1
Gig0/1
Gig0/0
Se0/0/0
Gig0/0
Gig0/1
Gig0/1
Se0/0/0
Gig0/0
使用“放置注释”工具，
在各计算机和路由器相关接口旁标注接口名称
Fa0
Fa0

## Slide 15
IP地址： 192.168.16.1/25
默认网关：192.168.16.126
IP地址：192.168.16.126/25
3. 标注IP地址、子网掩码以及默认网关的IP地址
实验步骤
PC-PT
PC0
2911
Router0
2911
Router1
2911
Router2
PC-PT
PC1
Gig0/1
Gig0/0
Se0/0/0
Gig0/0
Gig0/1
Gig0/1
Se0/0/0
Gig0/0
IP地址： 192.168.16.129/26
默认网关：192.168.16.190
IP地址：192.168.16.190/26
IP地址：30.0.0.1/30
IP地址：10.0.0.1/30
IP地址：10.0.0.2/30
IP地址：20.0.0.2/30
IP地址：20.0.0.1/30
IP地址：30.0.0.2/30
Fa0
Fa0

## Slide 16
IP地址： 192.168.16.1/25
默认网关：192.168.16.126
IP地址：192.168.16.126/25
4. 配置IP地址、子网掩码以及默认网关的IP地址
实验步骤
PC-PT
PC0
2911
Router0
2911
Router1
2911
Router2
PC-PT
PC1
Gig0/1
Gig0/0
Se0/0/0
Gig0/0
Gig0/1
Gig0/1
Se0/0/0
Gig0/0
IP地址： 192.168.16.129/26
默认网关：192.168.16.190
IP地址：192.168.16.190/26
IP地址：30.0.0.1/30
IP地址：10.0.0.1/30
IP地址：10.0.0.2/30
IP地址：20.0.0.2/30
IP地址：20.0.0.1/30
IP地址：30.0.0.2/30
Fa0
Fa0

## Slide 17
Fa0
Fa0
IP地址： 192.168.16.1/25
默认网关：192.168.16.126
IP地址：192.168.16.126/25
4. 配置IP地址、子网掩码以及默认网关的IP地址
实验步骤
PC-PT
PC0
2911
Router0
2911
Router1
2911
Router2
PC-PT
PC1
Gig0/1
Gig0/0
Se0/0/0
Gig0/0
Gig0/1
Gig0/1
Se0/0/0
Gig0/0
IP地址： 192.168.16.129/26
默认网关：192.168.16.190
IP地址：192.168.16.190/26
IP地址：30.0.0.1/30
IP地址：10.0.0.1/30
IP地址：10.0.0.2/30
IP地址：20.0.0.2/30
IP地址：20.0.0.1/30
IP地址：30.0.0.2/30
输入IP地址、子网掩码
以及默认网关的IP地址
不要忘记给PC1配置相应的IP地址、子网掩码以及默认网关的IP地址。

## Slide 18
4. 配置IP地址、子网掩码以及默认网关的IP地址
实验步骤
// 从用户执行模式进入特权执行模式
// 从特权执行模式进入全局配置模式
// 从全局配置模式进入接口Gig0/0的配置模式
// 给接口配置IP地址和子网掩码
// 开启接口
// 给接口Gig0/1配置IP地址和子网掩码，并开启接口
// 给接口Se0/0/0配置IP地址和子网掩码，并开启接口
// 退出到全局配置模式

## Slide 19
4. 配置IP地址、子网掩码以及默认网关的IP地址
实验步骤
// 从用户执行模式进入特权执行模式
// 从特权执行模式进入全局配置模式
// 从全局配置模式进入接口Gig0/0的配置模式
// 给接口配置IP地址和子网掩码
// 开启接口
// 给接口Gig0/1配置IP地址和子网掩码，并开启接口
// 给接口Se0/0/0配置IP地址和子网掩码，并开启接口
// 退出到全局配置模式
不要忘记给Router1和Router2的相关接口配置相应的IP地址和子网掩码，并开启接口。

## Slide 20
IP地址： 192.168.16.1/25
默认网关：192.168.16.126
IP地址：192.168.16.126/25
4. 配置IP地址、子网掩码以及默认网关的IP地址
实验步骤
PC-PT
PC0
2911
Router0
2911
Router1
2911
Router2
PC-PT
PC1
Gig0/1
Gig0/0
Se0/0/0
Gig0/0
Gig0/1
Gig0/1
Se0/0/0
Gig0/0
IP地址： 192.168.16.129/26
默认网关：192.168.16.190
IP地址：192.168.16.190/26
IP地址：30.0.0.1/30
IP地址：10.0.0.1/30
IP地址：10.0.0.2/30
IP地址：20.0.0.2/30
IP地址：20.0.0.1/30
IP地址：30.0.0.2/30
Fa0
Fa0

## Slide 21
5. 启用各路由器的开放最短路径优先OSPF协议
IP地址： 192.168.16.1/25
默认网关：192.168.16.126
IP地址：192.168.16.126/25
实验步骤
PC-PT
PC0
2911
Router0
2911
Router1
2911
Router2
PC-PT
PC1
Gig0/1
Gig0/0
Se0/0/0
Gig0/0
Gig0/1
Gig0/1
Se0/0/0
Gig0/0
IP地址： 192.168.16.129/26
默认网关：192.168.16.190
IP地址：192.168.16.190/26
IP地址：30.0.0.1/30
IP地址：10.0.0.1/30
IP地址：10.0.0.2/30
IP地址：20.0.0.2/30
IP地址：20.0.0.1/30
IP地址：30.0.0.2/30
Fa0
Fa0

## Slide 22
IP地址： 192.168.16.1/25
默认网关：192.168.16.126
IP地址：192.168.16.126/25
实验步骤
PC-PT
PC0
2911
Router0
2911
Router1
2911
Router2
PC-PT
PC1
Gig0/1
Gig0/0
Se0/0/0
Gig0/0
Gig0/1
Gig0/1
Se0/0/0
Gig0/0
IP地址： 192.168.16.129/26
默认网关：192.168.16.190
IP地址：192.168.16.190/26
IP地址：30.0.0.1/30
IP地址：10.0.0.1/30
IP地址：10.0.0.2/30
IP地址：20.0.0.2/30
IP地址：20.0.0.1/30
IP地址：30.0.0.2/30
网络
192.168.16.0/25
网络
30.0.0.0/30
网络
10.0.0.0/30
网络
20.0.0.0/30
网络
192.168.16.128/26
5. 启用各路由器的开放最短路径优先OSPF协议
Fa0
Fa0

## Slide 23
实验步骤
5. 启用各路由器的开放最短路径优先OSPF协议
// 配置进程号为100的OSPF
// 通告路由器自己的直连网络192.168.16.0/25
// 通告路由器自己的直连网络10.0.0.0/30
// 通告路由器自己的直连网络30.0.0.0/30
// 退出到特权执行模式

## Slide 24
实验步骤
5. 启用各路由器的开放最短路径优先OSPF协议
// 配置进程号为100的OSPF
// 通告路由器自己的直连网络192.168.16.0/25
// 通告路由器自己的直连网络10.0.0.0/30
// 通告路由器自己的直连网络30.0.0.0/30
// 退出到特权执行模式
请参照此方法分别启用Router1和Router2的开放最短路径优先OSPF协议。

## Slide 25
6. 查看各路由器的路由表
IP地址： 192.168.16.1/25
默认网关：192.168.16.126
IP地址：192.168.16.126/25
实验步骤
PC-PT
PC0
2911
Router0
2911
Router1
2911
Router2
PC-PT
PC1
Gig0/1
Gig0/0
Se0/0/0
Gig0/0
Gig0/1
Gig0/1
Se0/0/0
Gig0/0
IP地址： 192.168.16.129/26
默认网关：192.168.16.190
IP地址：192.168.16.190/26
IP地址：30.0.0.1/30
IP地址：10.0.0.1/30
IP地址：10.0.0.2/30
IP地址：20.0.0.2/30
IP地址：20.0.0.1/30
IP地址：30.0.0.2/30
网络
192.168.16.0/25
网络
30.0.0.0/30
网络
10.0.0.0/30
网络
20.0.0.0/30
网络
192.168.16.128/26
Fa0
Fa0

## Slide 26
6. 查看各路由器的路由表
实验步骤
// 显示路由表的内容
// 通过OSPF获取到的到达网络20.0.0.0/30的路由条目
// 下一跳为10.0.0.2，从接口Gig0/1转发
// 通过OSPF获取到的到达网络192.168.16.128/26的路
// 由条目，下一跳为10.0.0.2，从接口Gig0/1转发
请参照此方法分别查看Router1和Router2的路由表的内容。

## Slide 27
7. 选择要监视的网络协议
IP地址： 192.168.16.1/25
默认网关：192.168.16.126
IP地址：192.168.16.126/25
实验步骤
PC-PT
PC0
2911
Router0
2911
Router1
2911
Router2
PC-PT
PC1
Gig0/1
Gig0/0
Se0/0/0
Gig0/0
Gig0/1
Gig0/1
Se0/0/0
Gig0/0
IP地址： 192.168.16.129/26
默认网关：192.168.16.190
IP地址：192.168.16.190/26
IP地址：30.0.0.1/30
IP地址：10.0.0.1/30
IP地址：10.0.0.2/30
IP地址：20.0.0.2/30
IP地址：20.0.0.1/30
IP地址：30.0.0.2/30
网络
192.168.16.0/25
网络
30.0.0.0/30
网络
10.0.0.0/30
网络
20.0.0.0/30
网络
192.168.16.128/26
Fa0
Fa0

## Slide 28
7. 选择要监视的网络协议
实验步骤
❶ 切换到“模拟”工作模式
❷ 单击该按钮，清空“事件列表”
❸ 单击该按钮，打开“协议选择”对话框
❹ 选择“IPv4”选项卡
❺ 选择监视ICMP协议
和OSPF协议的相关事件

## Slide 29
8. 网络连通性测试
IP地址： 192.168.16.1/25
默认网关：192.168.16.126
IP地址：192.168.16.126/25
实验步骤
PC-PT
PC0
2911
Router0
2911
Router1
2911
Router2
PC-PT
PC1
Gig0/1
Gig0/0
Se0/0/0
Gig0/0
Gig0/1
Gig0/1
Se0/0/0
Gig0/0
IP地址： 192.168.16.129/26
默认网关：192.168.16.190
IP地址：192.168.16.190/26
IP地址：30.0.0.1/30
IP地址：10.0.0.1/30
IP地址：10.0.0.2/30
IP地址：20.0.0.2/30
IP地址：20.0.0.1/30
IP地址：30.0.0.2/30
网络
192.168.16.0/25
网络
30.0.0.0/30
网络
10.0.0.0/30
网络
20.0.0.0/30
网络
192.168.16.128/26
Fa0
Fa0

## Slide 30
8. 网络连通性测试
实验步骤
切换到“实时”工作模式

## Slide 31
Fa0
Fa0
8. 网络连通性测试
IP地址： 192.168.16.1/25
默认网关：192.168.16.126
IP地址：192.168.16.126/25
实验步骤
PC-PT
PC0
2911
Router0
2911
Router1
2911
Router2
PC-PT
PC1
Gig0/1
Gig0/0
Se0/0/0
Gig0/0
Gig0/1
Gig0/1
Se0/0/0
Gig0/0
IP地址： 192.168.16.129/26
默认网关：192.168.16.190
IP地址：192.168.16.190/26
IP地址：30.0.0.1/30
IP地址：10.0.0.1/30
IP地址：10.0.0.2/30
IP地址：20.0.0.2/30
IP地址：20.0.0.1/30
IP地址：30.0.0.2/30
网络
192.168.16.0/25
网络
30.0.0.0/30
网络
10.0.0.0/30
网络
20.0.0.0/30
网络
192.168.16.128/26
在计算机PC0的命令行使用“ping”命令，测试PC0与PC1之间的连通性。

## Slide 32
8. 网络连通性测试
实验步骤
// 测试PC0与PC1的连通性
//（不同网络，需要经过Router0、Router2、Router1的转发）
// 在Router1给PC1进行直接交付时，需要首先使用ARP获取
// PC1的MAC地址，Router1会丢弃待转发的IP数据报。
如果测试失败，请检查网络拓扑、主机的IP地址、子网掩码以及默认网关的IP地址配置、路由器相关接口的IP地址和子网掩码配置、路由器的OSPF协议启用、网络设备相关接口的状态是否正确。

## Slide 33
9. 验证OSPF认为好的路由是“路径代价最少”的路由
IP地址： 192.168.16.1/25
默认网关：192.168.16.126
IP地址：192.168.16.126/25
实验步骤
PC-PT
PC0
2911
Router0
2911
Router1
2911
Router2
PC-PT
PC1
Gig0/1
Gig0/0
Se0/0/0
Gig0/0
Gig0/1
Gig0/1
Se0/0/0
Gig0/0
IP地址： 192.168.16.129/26
默认网关：192.168.16.190
IP地址：192.168.16.190/26
IP地址：30.0.0.1/30
IP地址：10.0.0.1/30
IP地址：10.0.0.2/30
IP地址：20.0.0.2/30
IP地址：20.0.0.1/30
IP地址：30.0.0.2/30
网络
192.168.16.0/25
网络
30.0.0.0/30
网络
10.0.0.0/30
网络
20.0.0.0/30
网络
192.168.16.128/26
Fa0
Fa0
思科路由器中，OSPF协议计算代价的方法是：100Mb/s 除以 链路带宽
计算结果小于1的值仍记为1；大于1且有小数的，舍去小数。
链路带宽100Mb/s
链路代价 = 1
链路带宽1000Mb/s
链路代价 = 1
链路带宽1000Mb/s
链路代价 = 1
链路带宽100Mb/s
链路代价 = 1
链路带宽1.544Mb/s
链路代价 = 64

## Slide 34
9. 验证OSPF认为好的路由是“路径代价最少”的路由
IP地址：192.168.16.126/25
实验步骤
PC-PT
PC0
2911
Router0
2911
Router1
2911
Router2
PC-PT
PC1
Gig0/1
Gig0/0
Se0/0/0
Gig0/0
Gig0/1
Gig0/1
Se0/0/0
Gig0/0
IP地址：192.168.16.190/26
IP地址：30.0.0.1/30
IP地址：10.0.0.1/30
IP地址：10.0.0.2/30
IP地址：20.0.0.2/30
IP地址：20.0.0.1/30
IP地址：30.0.0.2/30
网络
192.168.16.0/25
网络
30.0.0.0/30
网络
10.0.0.0/30
网络
20.0.0.0/30
网络
192.168.16.128/26
Fa0
Fa0
链路代价 = 1
链路代价 = 1
链路代价 = 1
链路代价 = 1
链路代价 = 64
PC0→Router0→Router1→PC1 路径代价 = 66
PC0→Router0→Router2 →Router1 →PC1 路径代价 = 4
OSPF好路由
链路带宽100Mb/s
链路带宽1000Mb/s
链路带宽1000Mb/s
链路带宽100Mb/s
链路带宽1.544Mb/s

## Slide 35
9. 验证OSPF认为好的路由是“路径代价最少”的路由
实验步骤
❶ 切换到“模拟”工作模式
❷ 使用“添加简单的PDU”工具，
让PC0给PC1发送单播IP数据报。
❸ 单击该按钮，进行单步模拟。

## Slide 36
PC0→PC1
PC0→PC1
PC0→PC1
9. 验证OSPF认为好的路由是“路径代价最少”的路由
IP地址： 192.168.16.1/25
默认网关：192.168.16.126
IP地址：192.168.16.126/25
实验步骤
PC-PT
PC0
2911
Router0
2911
Router1
2911
Router2
PC-PT
PC1
Gig0/1
Gig0/0
Se0/0/0
Gig0/0
Gig0/1
Gig0/1
Se0/0/0
Gig0/0
IP地址： 192.168.16.129/26
默认网关：192.168.16.190
IP地址：192.168.16.190/26
IP地址：30.0.0.1/30
IP地址：10.0.0.1/30
IP地址：10.0.0.2/30
IP地址：20.0.0.2/30
IP地址：20.0.0.1/30
IP地址：30.0.0.2/30
网络
192.168.16.0/25
网络
30.0.0.0/30
网络
10.0.0.0/30
网络
20.0.0.0/30
网络
192.168.16.128/26
Fa0
Fa0
PC1给PC0发送单播响应数据报的情况，就不再赘述了！
PC0→PC1

## Slide 37
10. 验证OSPF的等价负载均衡
IP地址： 192.168.16.1/25
默认网关：192.168.16.126
IP地址：192.168.16.126/25
实验步骤
PC-PT
PC0
2911
Router0
2911
Router1
2911
Router2
PC-PT
PC1
Gig0/1
Gig0/0
Se0/0/0
Gig0/0
Gig0/1
Gig0/1
Se0/0/0
Gig0/0
IP地址： 192.168.16.129/26
默认网关：192.168.16.190
IP地址：192.168.16.190/26
IP地址：30.0.0.1/30
IP地址：10.0.0.1/30
IP地址：10.0.0.2/30
IP地址：20.0.0.2/30
IP地址：20.0.0.1/30
IP地址：30.0.0.2/30
网络
192.168.16.0/25
网络
30.0.0.0/30
网络
10.0.0.0/30
网络
20.0.0.0/30
网络
192.168.16.128/26
Fa0
Fa0
链路代价 = 1
链路代价 = 1
链路代价 = 1
链路代价 = 1
链路代价 = 64
链路带宽100Mb/s
链路带宽1000Mb/s
链路带宽1000Mb/s
链路带宽100Mb/s
链路带宽1.544Mb/s

## Slide 38
10. 验证OSPF的等价负载均衡
实验步骤
❶ 切换到“模拟”工作模式
❸ 单击该按钮，进行单步模拟。
Router#ping 30.0.0.2
❷ 在Router2的IOS命令行使用“ping”命令，测试Router2与Router1的接口Se0/0/0（IP地址为30.0.0.2）的连通性。

## Slide 39
链路代价 = 64
链路带宽100Mb/s
链路带宽1000Mb/s
链路带宽1000Mb/s
链路带宽100Mb/s
链路带宽1.544Mb/s
10. 验证OSPF的等价负载均衡
IP地址： 192.168.16.1/25
默认网关：192.168.16.126
IP地址：192.168.16.126/25
实验步骤
PC-PT
PC0
2911
Router0
2911
Router1
2911
Router2
PC-PT
PC1
Gig0/1
Gig0/0
Se0/0/0
Gig0/0
Gig0/1
Gig0/1
Se0/0/0
Gig0/0
IP地址： 192.168.16.129/26
默认网关：192.168.16.190
IP地址：192.168.16.190/26
IP地址：30.0.0.1/30
IP地址：10.0.0.1/30
IP地址：10.0.0.2/30
IP地址：20.0.0.2/30
IP地址：20.0.0.1/30
IP地址：30.0.0.2/30
网络
192.168.16.0/25
网络
30.0.0.0/30
网络
10.0.0.0/30
网络
20.0.0.0/30
网络
192.168.16.128/26
Fa0
Fa0
链路代价 = 1
链路代价 = 1
链路代价 = 1
链路代价 = 1
“ping”命令相关IP数据报会交替在这两条OSPF路由中传送，这就是所谓的等价负载均衡。

## Slide 40
11. 观察各路由器的OSPF相关事件
IP地址： 192.168.16.1/25
默认网关：192.168.16.126
IP地址：192.168.16.126/25
实验步骤
PC-PT
PC0
2911
Router0
2911
Router1
2911
Router2
PC-PT
PC1
Gig0/1
Gig0/0
Se0/0/0
Gig0/0
Gig0/1
Gig0/1
Se0/0/0
Gig0/0
IP地址： 192.168.16.129/26
默认网关：192.168.16.190
IP地址：192.168.16.190/26
IP地址：30.0.0.1/30
IP地址：10.0.0.1/30
IP地址：10.0.0.2/30
IP地址：20.0.0.2/30
IP地址：20.0.0.1/30
IP地址：30.0.0.2/30
网络
192.168.16.0/25
网络
30.0.0.0/30
网络
10.0.0.0/30
网络
20.0.0.0/30
网络
192.168.16.128/26
Fa0
Fa0
链路代价 = 1
链路代价 = 1
链路代价 = 1
链路代价 = 1
链路带宽100Mb/s
链路带宽1000Mb/s
链路带宽1000Mb/s
链路带宽100Mb/s
链路带宽1.544Mb/s
链路代价 = 64
对于以太网或者点对点网络，使用OSPF的路由器会周期性地发送问候（Hello）分组，默认发送周期为10秒（也可使用命令进行修改）。周期性发送Hello分组的目的是：发现和维护邻居路由器的可达性。

## Slide 41
11. 观察各路由器的OSPF相关事件
实验步骤
切换到“实时”工作模式

## Slide 42
11. 观察各路由器的OSPF相关事件
实验步骤
// 查看路由器的OSPF相关事件
// 路由器Router0每隔10秒就会分别
// 从自己的接口Serial0/0/0和
// GigabitEthernet0/1收到来自其邻居
// 路由器Router1（IP地址为30.0.0.2）// 和Router2（IP地址为10.0.0.2）的
// Hello分组。
由于查看OSPF相关事件的过程会永久持续下去，因此在不需要查看该过程时，可在路由器的命令行界面中输入“no debug ip ospf events”命令，关闭该过程。

## Slide 43
链路带宽100Mb/s
链路带宽1000Mb/s
链路带宽1000Mb/s
链路带宽100Mb/s
链路带宽1.544Mb/s
12. 关闭路由器的OSPF协议
IP地址： 192.168.16.1/25
默认网关：192.168.16.126
IP地址：192.168.16.126/25
实验步骤
PC-PT
PC0
2911
Router0
2911
Router1
2911
Router2
PC-PT
PC1
Gig0/1
Gig0/0
Se0/0/0
Gig0/0
Gig0/1
Gig0/1
Se0/0/0
Gig0/0
IP地址： 192.168.16.129/26
默认网关：192.168.16.190
IP地址：192.168.16.190/26
IP地址：30.0.0.1/30
IP地址：10.0.0.1/30
IP地址：10.0.0.2/30
IP地址：20.0.0.2/30
IP地址：20.0.0.1/30
IP地址：30.0.0.2/30
网络
192.168.16.0/25
网络
30.0.0.0/30
网络
10.0.0.0/30
网络
20.0.0.0/30
网络
192.168.16.128/26
Fa0
Fa0
链路代价 = 1
链路代价 = 1
链路代价 = 1
链路代价 = 1
链路代价 = 64
在不需要路由器运行OSPF时，可在路由器的命令行界面中使用相关命令来关闭OSPF，这同时会删除路由表中的OSPF路由条目。
Router(config)#no router ospf 进程号x