## Slide 1
第五章
含有运算放大器的电阻电路
首 页
本章重点
运算放大器的电路模型
5.1
比例电路的分析
5.2
含有理想运算放大器的电路分析
5.3

## Slide 2
运算放大器
是一种有着十分广泛用途的电子器件。最早开始应用于1940年，1960年后，随着集成电路技术的发展，运算放大器逐步集成化，大大降低了成本，获得了越来越广泛的应用。
5.1 运算放大器的电路模型
1. 简介
下 页
上 页
返 回

## Slide 3
应用
信号的运算电路
下 页
上 页
比例、加、减、对数、指数、积分、微分等运算。
产生方波、锯齿波等波形
信号的处理电路
信号的发生电路
有源滤波器、精密整流电路、电压比较器、采样—保持电路。
返 回

## Slide 4
电路
输
入
级
偏置
电路
中间级
用以电
压放大
输
出
级
输入端
输出端
下 页
上 页
频带过窄
线性范围小
缺点：
加入负反馈
扩展频带
减小非线性失真
优点：
高增益
输入电阻大，输出电阻小
返 回

## Slide 5
下 页
上 页
集成运算放大器
返 回

## Slide 6
符号
7
6
5
4
3
2
1
+15V
－15V
8个管脚：
2：倒向输入端
3：非倒向输入端
4、7：电源端
6：输出端
1、5：外接调零电位器
8：空脚
单向放大
下 页
上 页
返 回

## Slide 7
电路符号
a：倒向输入端，输入电压u－
b：非倒向输入端，输入电压u+
o：输出端, 输出电压 uo
在电路符号图中一般不画出直流电源端，而只有a,b,o三端和接地端。
图中参考方向表示每一点对地的电压，在接地端未画出时尤须注意。
A：开环电压放大倍数，可达十几万倍。
: 公共端(接地端)
下 页
上 页
注意
+
_
_
+
u+
u-
+
_
uo
a
o
+
_
ud
b
_
+
A
+
返 回

## Slide 8
在 a,b 间加一电压 ud =u+-u-，可得输出uo和输入ud之间的转移特性曲线如下：
2. 运算放大器的静特性
Usat
-Usat

-
Uo/V
Ud/mV
0
实际特性
a
u+
u-
uo
o
+
_
ud
_
+
A
+
b
下 页
上 页
返 回

## Slide 9
Usat
-Usat

-
Uo/V
Ud/mV
0
分三个区域：
①线性工作区：
|ud| < 则 uo=Aud
②正向饱和区：
③反向饱和区：
ud>  则 uo= Usat
ud<-  则 uo= -Usat
是一个数值很小的电压，例如Usat=13V, A =105，则 = 0.13mV。
近似特性
下 页
上 页
注意
返 回

## Slide 10
3. 电路模型
输入电阻
输出电阻
当: u+= 0, 则uo=－Au－
当: u－= 0, 则uo=Au＋
4. 理想运算放大器
下 页
上 页
+
_
A(u+-u-)
Ro
Ri
u+
u-
＋
－
uo
在线性放大区，将运放电路作如下理想化处理：
① A
uo为有限值，则ud=0 ,即u+=u-，两个输入端之间相当于短路(虚短路)
② Ri 
i+=0 , i－=0。 即从输入端看进去，元件相当于开路(虚断路)。
③ Ro 0
返 回

## Slide 11
5.2 比例电路的分析
1. 倒向比例器
运放开环工作极不稳定，一般外部接若干元件(R、C等)，使其工作在闭环状态。
下 页
上 页
+
_
uo
+
_
ui
R1
Rf
RL
2
1
_
+
A
+
2
1
R1
Ri
Rf
Ro
Aun1
+
+
_
uo
RL
运放等效电路
+
_
ui
返 回

## Slide 12
用结点法分析：(电阻用电导表示)
(G1+Gi+Gf)un1-Gf un2=G1ui
-Gf un1＋(Gf+Go+GL)un2 =GoAu1
u1= un1
整理，得：
(G1+Gi+Gf)un1-Gf un2=G1ui
(-Gf +GoA)un1＋(Gf+Go+GL)un2 =0
解得：
下 页
上 页
2
1
R1
Ri
Rf
Ro
Au1
+
_
+
_
uo
RL
+
_
ui
2. 电路分析
返 回

## Slide 13
因A一般很大，上式分母中Gf(AGo-Gf)一项的值比(G1+ Gi + Gf) (G1+ Gi + Gf)要大得多。所以
uo / ui只取决于反馈电阻Rf与R1比值，而与放大器本身的参数无关。负号表明uo和ui总是符号相反(倒向比例器)。
下 页
上 页
表明
返 回

## Slide 14
根据“虚短”：
根据“虚断”：
u+ = u- =0， i1= ui/R1 i2= -uo /Rf
i-= 0，i2= i1
下 页
上 页
以上近似结果可将运放看作理想情况而得到。由理想运放的特性：
注意
i1
i2
+
_
uo
+
_
ui
R1
Rf
RL
2
1
_
+

+
返 回

## Slide 15
当R1 和Rf 确定后，为使uo不超过饱和电压(即保证工作在线性区)，对ui有一定限制。
运放工作在开环状态极不稳定，振荡在饱和区;工作在闭环状态，输出电压由外电路决定。 (Rf 接在输出端和反相输入端,称为负反馈)。
下 页
上 页
注意
+
_
uo
+
_
ui
R1
Rf
RL
2
1
_
+

+
返 回

## Slide 16
下 页
上 页
5.3 含有理想运算放大器的电路分析
根据理想运放的性质，抓住以下两条规则：
（a）倒向端和非倒向端的输入电流均为零
[ “虚断（路）”]；
（b）对于公共端（地），倒向输入端的电压与 非倒向输入端的电压相等
[ “虚短（路）”]。
1. 分析方法
合理地运用这两条规则，并与结点电压法相结合。
返 回

## Slide 17
加法器
比例加法器：y =a1x1+a2x2+a3x3 ，符号如下图：
ui1/R1+ ui2 /R2+ ui3 /R3 =-uo /Rf
uo= -(Rf /R1 ui1 +Rf /R2 ui2+Rf /R3 ui3)
u-= u+=0
i-=0
x1
a1
a2
a3
-1
-y
y
x2
x3
下 页
上 页
+
_
uo
R2
Rf
i-
u+
u-
R1
R3
ui1
ui2
ui3
_
+

+
2. 典型电路
返 回

## Slide 18
非倒向比例器
u+= u-= ui
i+= i-= 0
uo =[(R1 + R2)/R2 ] ui
=(1+ R1/R2) ui
(uo-u-)/R1= u-/R2
根据“虚短”和“虚断”
uo与ui同相
当R2=，R1=0时， uo=ui，为电压跟随器
输入、输出关系与运放本身参数无关。
下 页
上 页
结论
Ri
ui
R1
R2
u+
u-
i-
+
_
uo
+
_
i+
_
+

+
返 回

## Slide 19
电压跟随器
① 输入阻抗无穷大(虚断)；
② 输出阻抗为零；
应用：在电路中起隔离前后两级电路的作用。
③ uo= ui。
电
路
A
电
路
B
下 页
上 页
特点
+
_
+
_
ui
uo
_
+

+
返 回

## Slide 20
例
可见，加入跟随器后，隔离了前后两级电路的相互影响。
A电路
下 页
上 页
R2
RL
R1
+
_
u2
+
_
u1
+
_
u1
R1
R2
RL
+
_
u2
_
+

+
返 回

## Slide 21
减法运算
u-=u+
i-=i+=0
i1= if
解得：
下 页
上 页
+
_
uo
R2
Rf
i-
u+
u-
R1
R3
ui1
ui2
i1
if
_
+

+
返 回

## Slide 22
求输出电压uo
解
下 页
上 页
例1
+
_
uo
_
+

+
+
_
4V
4R
2R
i1
i2
u+
u-
倒向比例电路
返 回

## Slide 23
求输出电压uo
解
下 页
上 页
例2
+
_
uo
+
_
6V
R
R
i
u+
u-
R
R
_
+

+
+
_
uo
_
+

+
+
_
3V
3/2R
R
化简电路
返 回

## Slide 24
例3
求输出电压uo
解
下 页
上 页
+
uo
+
6V
R
_
+

+
3V
+
R
R
R
u4
u3
u2
u1
_
+

+
_
+

+
返 回